## Slide 1: SMK Multimedia
MIKROKONTROLER

## Slide 2: Mikrokontroler
Mikrokontroler adalah sistem komputer yang dikemas dalam sebuah IC.
IC tersebut mengandung semua komponen pembentuk komputer seperti CPU, RAM, ROM, Port IO.
Berbeda dengan PC yang dirancang untuk kegunaan umum (general purpose), mikrokontroler digunakan untuk tugas atau fungsi yang khusus (special purpose) yaitu mengontrol sistem tertentu.

## Slide 3: Mikrokontroler

## Slide 4: Contoh sistem yang dikendalikan mikrokontroler
Kamera digital
Telepon selular
Printer laser
Mesin cuci
Mesin kendaraan bermotor
Oven Microwave
Remote Control
TV
Stereo System
Robot

## Slide 5
 Mikrontroller sering juga disebut sebagai Embedded Microcontroller yang berarti bahwa ia merupakan bagian dari embedded system– menjadi satu bagian dari perangkat sistem atau sistem yang lebih besar.

## Slide 6: Ciri-ciri khas mikrokontroler
Kemampuan CPU yang tidak terlalu tinggi.
Memiliki memori internal relatif sedikit.
Memiliki memori volatile, yang isinya tidak hilang bila catu daya mati.
Memiliki port IO yang terintegrasi.
Pemrosesan bit selain byte.
Memiliki perintah/program yang langsung berhubungan dengan IO.
Perintah relatif sederhana.

## Slide 7: Mikrokontroler memiliki karakteristik sebagai berikut:
Memiliki program khusus yang disimpan dalam memori. Program mikrokontroler relatif lebih kecil daripada program-program pada PC.
Murah, karena komponen-komponennya tidak dirancang untuk menghasilkan kemampuan komputasi yang tinggi.
Unit IO yang sederhana, misalnya keypad, LCD, LED.
Konsumsi daya kecil.
Rangkaian sederhana dan kompak.
Lebih tahan terhadap kondisi lingkungan ekstrem misalnya temperatur, tekanan, kelembaban yang tinggi.

## Slide 8: Jenis-jenis mikrokontroler
Intel 8048 adalah mikrokontroler yang pertama, dilempar ke pasaran di tahun 1976.
Keluarga dari 8048 (MCS-48) adalah 8021, 8022, 8048, 8049 yang hingga kini masih digunakan pada alat-alat kedokteran modern dan digunakan pada keyboard PC untuk scanning tombol.
Generasi kedua mikrokontroler 8 bit adalah keluarga mikrokontroler 8051 (MCS-51). Chip ini kemudian dikembangkan menjadi beberapa seri dengan berbagai kemampuan seperti 8031, 80C31, 8051AH dan 8751.

## Slide 9: Jenis-jenis mikrokontroler
Beberapa perusahaan membuat varian nya, yaitu suatu chip yang kompatibel dengan bahasa dan fitur 8051 ditambah dengan kemampuan dan kemudahan khusus.
Salah satu perusahaan tersebut adalah ATMEL dengan produknya seperti AT89C51, AT89C2051, AT89S51.
Pada chip-chip tersebut sudah terdapat Flash ROM yang disebut PEROM (Programmable Erasable Read Only Memory).
Generasi ketiga adalah mikrokontroler 16-bit, seri MCS-96 yang dapat melakukan operasi 16 bit dengan kemampuan dan kecepatan proses yang ditingkatkan.

## Slide 10: Pemrograman mikrokontroler
Program pada suatu mikrokontroler yang disimpan dalam PEROM atau EPROM adalah bahasa mesin, yaitu suatu kode-kode instruksi yang memerintahkan mikrokontroler untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu.
Kode-kode tersebut tersimpan dalam bentuk bilangan biner.
Guna mempermudah pemrograman dapat digunakan bahasa assembler atau bahasa tingkat tinggi seperti Basic, Pascal, atau C.

## Slide 11: Mikrokontroller AVR type ATMega 8535

## Slide 12: KETERANGAN
Saluran I/O sebanyak 32 buah, yaitu Port A, Port B, Port C, Port D.
ADC 10 Bit sebanyak 8 saluran
Tiga buah Timer/counter dengan kemampuan pembanding
CPU yang terdiri atas 32 register
Wtachdog Timer dengan osilator internal
SRAM sebesar 512 Bytes
Memori flash sebesar 8 KB dengan kemampuan Read While Write
Unit interupsi internal dan eksternal
Port antarmuka SPI
EEPROM sebeasar 512 Bytes yang dapat diperogram saat operasi
Antarmuka komparator analaog
Port USART unruk komunikasi serial dengan kecepatan maksimal 2,5 Mbps

## Slide 13: Konfigurasi Pin ATMega8535 Sumber dari data book mikrokontroler ATM

## Slide 14: KETERANGAN
VCC merupakan pin yang berfungsi bagai masukan catudaya
GND merupakan pin Ground
Port A (PA0..PA7) merupakan Pin I/O dua arah dan pin masukan ADC
Port B(PB0..PB7) merupakan Pin I/O dua arah dan pin fungsi khusus yaitu komparator analog,Timer/Counter, dan SPI
Port C (PC0..PC7) merupakan Pin I/O dua arah dan pin fungsi
khusus yaitu TWI, dan timer oscilator
Port D (PD0..PD7) merupakan Pin I/O dua arah dan pinfungsi khusus yaitu, interupsi eksternal, dan komunikasi serial.
RESET merupakn Pin yang digunakan untuk me-reset
microcontroller
X-TAL 1 dan XTAL 2 merupakan Pin masukan clock external
AVCC merupakan pin masukan tegangan untuk AVCC
AREF merupakan pin masukan referensi tegangan ADC